Elburg, 27-12-'91    

    Tekstfile bij SD3IBM.TSR en SD3MSX-TSR
    

    Deze TSR's zijn alleen te gebruiken onder MemMan 2.1 of hoger
    ze werken samen met de Printerbuffer TSR van ries vriend doch dan moet 
    eerst de PB worden geinstalleerd en daarna de SD



    De vorige versies van de Screendumper-TSR werkten niet goed
    samen met diverse communicatie-programma's.
    De oplossing was zo voor de hand liggend dat het even duurde           
    voor ik met 2 goedwerkende versies kon komen.

    Het probleem was namelijk dat door gebruik van de hook H_TIMI          
    de door en voor de communicatie programma's gebruikte interrupt 
    verstoord raakte. Door een andere hook te gebruiken is dit  
    opgelost (tijd voor het volgende probleem). 

    De hook die nu wordt gebruikt is H_KYEA , een hook die wordt 
    aangeroepen bij iedere toetsdruk. Een ander voordeel hiervan is dat 
    de routine niet 50 of 60 keer per seconde wordt aangeroepen maar 
    alleen als er een toets wordt ingedrukt. Zo wordt er ook wat tijd 
    bespaard.       
    Het is nu zelfs mogelijk om een screendump te maken tijdens het 
    on-line zijn met een BBS (alleen kunnen testen met EC-TERMINAL)
    
    Het verschil tussen de MSX en IBM versie is dat de MSX-versie alle 
    karakters doorstuurt naar de printer en dus ook een MSX printer 
    verwacht. In het klokgeheugen moet dan wel de MSX-printer geselecteerd 
    zijn.
    De IBM-versie is bedoeld voor Epson-compatible printers met de IBM 
    of overeenkomstige karakterset. De op het scherm staande typische MSX 
    karakters worden dan waar mogelijk omgezet naar hun gelijksoortige IBM 
    versie. Is dit niet mogelijk dan wordt er een spatie afgedrukt.
    Ook hier moet in het klokgeheugen de MSX-printer zijn geselecteerd.  

    Mochten deze programma's toch nog problemen opleveren dan zou ik dat 
    graag horen door middel van een berichtje in BBS-Waterland (MSX sig)
    Ook ideeen voor TSR'en zijn welkom.


                                         
                                                 J.Beltman
                                                 Vletstraat 24
                                                 8081 NP Elburg
                                                 05250-5356