MIDI.COM
========

- Wat is MIDI.COM ?

Dit is een programma wat MIDI data ontvangt via de MIDI-IN aansluiting van je 
MIDI interface, deze data intepreteerd en afspeeld met 24 wave kanalen van de 
OPL4.

LET OP!!! Je hebt nu nog helemaal niets aan dit programma als je niet een 
ander apparaat midi data kunt laten verzenden terwijl je MSX deze data aan 
het ontvangen is!!! Dat ander apparaat mag een MSX, PC, Keyboard, Atari of 
wat dan ook zijn, als het maar Midi data zend. (Nee Ruud en Sander, Triplex 
data mag dan wel Midi data zijn, maar daar heeft het programma helemaal niets 
aan! ;-) Oh ja, MCeq heeft natuurlijk de voorkeur als je Midi data afspeeld 
op je MSX. (Jammer dat het nog niet helemaal af is, of?)


- Wat voor heb ik nodig om dit programma te kunnen draaien?

	- MSX2 met minstens 64 Kb RAM en minstens 16 Kb VRAM
	- Philips NMS1205 Music Module voor de MIDI-IN
	- MoonSound van Sunrise Swiss


- Welke MIDI opties worden er nu al ondersteund ?

	- Note Off
	- Note On met velocity
	- Note On met velocity 0 -> Note Off
	- Program change
	- Volume settings
	- Pan settings
	- 128 (-1) MIDI intrumenten + wat drums
	- Pitch (Ongeevenaard slecht, maar ja, moet nog gemaakt worden)
	- Note Off voor een heel kanaal
	- Running status

	Het kan zijn dat er al wat meer opties in gekomen.


- Welke MIDI opties moeten er nog zeker in ?

	- Aftertouch
	- Betere pitch bend
	- Modulation
	- Balance (verhouding tussen samengevoegde tonen)
	- Portomento time (?)
	- Nog wat extra switches en controllers
	- "Reset all controllers"


Dit programma is nog lang niet af, het is zelfs de bedoeling als het een 
beetje lukt, om een losse replayer te kunnen maken om MIDI files gewoon af te 
spelen, en dan ook nog in een demo of spel. (Dus zoiets als de losse 
MoonBlaster replayer, maar dan voor Midi files).
Tot nu toe weet ik dus nog niets van Midi files, alleen Midi data, dus dit is 
nog wel onder voorbehoud.
Oh ja, er is al een versie van deze driver voor Mceq van Triple-M. Alleen 
jammer dat Mceq nog niet af is. Mceq is dus een hele goede MIDI sequencer die 
met standaard MIDI files werkt.

Grote problemen?, Ideeen?, Suggesties?

	Plaats een bericht aan ERIK MAAS in The Games BBS
	Of stuur een berichtje naar me via internet : erik.maas@tip.nl

Gebruikte hard/software :

	MSX turbo-R FS-A1ST (512 intern)
	Slotexpander
	Harddisk met Novaxis 1.51 ROM
	NMS1205
	1 MB externe mapper
	Compass #1.0
	540 MB IBM Harddisk
	
	486 DX4-100
	1 Gig. Harddisk
	Soundblaster AWE32 Pnp
	Creative labs utilities
	Wat andere MIDI software onder Windows.
	
	Tevens heb ik wat losse flarden aan sources uit BASIC.GEN van de MWM
	replayer van Remco Schrijvers.
	Ook heb ik de bijbehorende Patch tabel gebruikt, en een heel klein 
	beetje aangepast voor MIDI.COM.